## Slide 1
MR60-FLIR-FHIR 毫米波及熱成像與 FHIR 標準整合系統
當前網路前端後端架構基礎框架搭建、及數據庫實現，FHIR格式整合簡要說明。

## Slide 2: 系統前/後端架構與實體網域部署
實體專題網域已購置對接：已成功購置並部署公網域名 https://60gigahertz.uk/，外部雷達與相機數據可直接上報至該介面。
前端自適應監控面板：採 HTML5 + CSS3 + HSL 白銀臨床風格排版，支援 1080P/2K/4K 顯示器與手機端 100% 完整互動。
後端多執行緒 API 伺服器 (server.py)：採用 ThreadingHTTPServer，即時解析多模態生理指標，同時安全寫入本地資料庫。

## Slide 3: 生理監護資料傳輸流程圖 (Data Pipeline)
硬體數據採集：FLIR 熱成像採集體溫/姿勢/離床數據 -> 毫米波雷達採集心率/呼吸/跌倒訊號。
JSON API 上報：感測設備 POST /api 發送多模態遙測指標 -> 後端接收並自動分流與 LOINC/SNOMED 標準代碼綁定。
資料庫儲存與呈現：
- 地端保存：即時寫入本地 PostgreSQL 數據庫。
- FHIR 封裝：動態產生符合衛福部規範的 Bundle (GET /api/fhir)。
- 前端呈現：EHR 監控面板每 10 秒自動輪詢更新。

## Slide 4: 當前地端資料庫結構與欄位 (PostgreSQL Schema)
病患基本資料表 (patients)：記錄病歷編號 (MRN998877)、姓名 (蘇先生)、性別 (male)、出生日期 (1991-12-25)。
設備資料表 (devices)：對應毫米波生理雷達 (device-radar-01) 及熱感相機 (device-camera-01)。
生理觀測指標表 (observations)：儲存 LOINC 生理指標 (體溫 8310-5、心率 8867-4、呼吸率 9279-1) 與 SNOMED CT 狀態碼 (姿勢、離床、跌倒 242526002)。

## Slide 5: 衛福部 TW Core IG 官方規範與本系統實體欄位對應
病患資料對應 (Patient Profile)：
- 官方規範：https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/StructureDefinition-Patient-twcore.html
- 本系統實體對應：Bundle.entry.resource (Patient.name.text="蘇先生", Patient.gender="male", Patient.birthDate="1991-12-25")。
生命徵象對應 (Observation Profile)：
- 官方規範：https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/StructureDefinition-Observation-vitalSigns-twcore.html
- 本系統實體對應：LOINC 體溫 (8310-5)、心率 (8867-4)、呼吸率 (9279-1)，格式與代碼定義與衛福部最新國家規範完全相符。